## Slide 1: Team ksk Super Scalar アーキテクチャ
2009.12.15

## Slide 2: 目次
概要
現状
パイプライン
全体図
IF
ID
命令バッファ
RR
EX1-4
WR

## Slide 3: 概要
パイプラインプロセッサ
100Mhz
旧基板
命令長32bit
32bit汎用レジスタ×64、コンディションレジスタ
Word単位アドレス
ICache,Dcache
投機実行
IO命令

## Slide 4: 現状
2008/12/15
アセンブラが吐いた再帰fibなどをUSBから転送して動作させることができる。
FPUはまだ統合されていない。
搭載予定のhsram(1clkで読み書きできるメモリ)もまだない。

## Slide 5: パイプライン
7段
  IF, ID ,RR, EX1, EX2, EX3, Ex4/WR
IDとRRの間に命令バッファ
ハザードはRRで検出してストール
スケジューリング・フォワーディングなどはないので1clkで終わる命令もEX2, EX3を通る。
  比較命令はEX1,WR

## Slide 6: 全体図
PC
ICache
IBuf
decode
ALU
ALU_I
Reg
LS Queue
IO
FPU
SRAM
IF/ID
ID/RR
RR/EX1
EX1/2
EX2/3
EX3/WR

## Slide 7: Instruction Fetch
jmp
  分岐不成立と仮定して命令フェッチを続ける
    maskで必ず成立するjmpがわかるが、特に利用していない
    分岐予測したい
jal
  PCの値を変更して命令フェッチ
jr
  アドレス決定を待つ（必ず成立するjmpと同じ扱い）
  RTの範囲ではリターンアドレススタックを大きくと
  れば完全に決定できるかも

## Slide 8: Instruction Decode
命令をデコードして命令バッファに入れる。
Op(6) | Rdf(1) | Rd(6) | Rs1f(1) | Rs1(6) | Rs2f(1) | Rs2(6) | cr(2) | Im(15)

## Slide 9: 命令バッファ
デコード後の命令を貯めておく
空の時はnopが読み出される
利点
  命令生産部分と消費部分が分けられる
  ストールしにくくなる
  Delay slotの必要性が少なくなる
  将来的な命令消費量増加に対応しやすい
欠点
  ステージが１段増えた。
ほか
  分岐予測の重要度が上がる。

## Slide 10: Register Read
ハザードを検出する。
  ハザードが検出されたらストール。実行部にはnopを送る。
結果を書き込むレジスタには使用中フラグを立てる。
分岐するかどうか・分岐先の計算を行う。

## Slide 11: EXecute 1-4
実行する
メモリアクセス命令は専用のキューに入り、通常の実行ユニットからは消える。
  Loadが完了したら隙を見て(他の命令と書き込みが重ならないように)戻ってくる
  Loadミスでもストールしなくて良い
IO命令
  デバイス名を引数にとる
  ブロックしない
  writeも結果(成功したか)をレジスタに保存
  命令実行によってストールが起きない

## Slide 12: WriteBack
レジスタに結果を書く
使用中フラグを消去

## Slide 13: おわり