## Slide 1: Team ksk Scala アーキテクチャ
2009 / 10 / 23

## Slide 2: 目次
概要
方針
軌跡
命令形式
命令リスト
メモリ
キャッシュ
FPU

## Slide 3: 概要
旧基盤で動作
50Mhz
マルチサイクル
26億命令実行で141.234sec
  CPI ≒ 2.7
命令長32bit
32bit汎用レジスタ×32
Word単位アドレス
ICache,DCache
IO命令

## Slide 4: 方針
とりあえずレイトレを動かす
  CPUを理解する
  RTを理解する
  高速化に対する知見を得る
デバッグしやすいように、命令数を少なくする
  MIPSから必要そうな命令をピックアップ
  Sqrt,三角関数などはソフトウエア
高速化は後回し

## Slide 5: 軌跡
10/2
  チーム結成
10/5
  命令セット決定
10/8
  整数ループｆib動作
10/11
  再帰整数fib動作
10/12
  命令キャッシュ追加
10/16
  USBから転送した再帰整数fibが動作
10/17
  シミュレータで正しいRT画像が出る
  浮動小数点fibが動作
  実機でRTに初挑戦
    しかしなにもおこらなかった
10/18
  実機でRTが動作
    328.985 sec
10/22
  データキャッシュ追加
    141.234 sec
10/23
  開発終了

## Slide 6: 命令形式
R 形式
  Op(6) Rs(5) Rt(5) Rd(5)
I 形式
  Op(6) Rs(5) Rt(5) Im(16)
J 形式
  Op(6) Rs(5)
M 形式
  Op(6) Rs(5) Mask(5) Im(16)

## Slide 7: 命令リスト
全22種
フェッチ 1 (+ 3) clk + 実行 n clk
ALU (2 clk) R形式
  Add
  Sub
  Cmp
    Rdに比較結果のビット(>=<)をセットする。
  ALUI:即値ALU (1 clk) I形式
  Addi
  Srl
  Sll
  li

## Slide 8: 命令リスト
FPU R形式
  Fadd ,Fsub(4 clk)
  Fmul (3 clk)
  Finv (3 clk)
  Fcmp (3 clk)
    Rdに比較結果のビット(>=<)をセットする。
LoadStore I形式
  Load (1 (+ 2) clk)
    Rt <= [Rs + Im]
  Store (1 clk)
    [Rs + Im] <= Rt

## Slide 9: 命令リスト
制御 (1 clk)
  Jmp M形式
    (Rs[2:0] & mask[2:0] )= 0 のとき成立
    PC += Im
  Jal J形式
    R[31] <= PC,PC <= Im
  Jr J形式
    PC <= Rs

## Slide 10: 命令リスト
IO (たぶん 8 clk) I形式
  Read
    Rd > 0xFF なら失敗
  Write
    Rd != 0 なら失敗
他
  Ｎop
    使用されない
  Ledout
    信頼できるIO RTでは使用されない
  Halt
    PC <= PC

## Slide 11: メモリユニット
ROM,SRAM,キャッシュを管理する。
状況に応じた命令を発行することで、CPU全体を制御する。
  命令実行中はwait命令（実態はhalt）を発行する。
    他の部分はなるべくステートを持たない。
      デバッグしやすい
      パイプライン化しやすいかも

## Slide 12: ROM
アドレス0x100000以降の読み出しはここから
PCははじめ0x100000にセットされる
プログラムの内容
  USBから実行プログラムをRead
  SRAMにStore
  プログラム全体をRead・Storeできたら、0xAAをUSBにWrite
  0x00000にjr
Readする初めの1ワードで読み込むプログラムの大きさを指定する

## Slide 13: キャッシュ
命令キャッシュ
  4k word ダイレクトマップ
  アドレス214までが対象
  自己書き換えはできない。
データキャッシュ
  2k word ダイレクトマップ
  ライトスルー
  全アドレス対象
命令キャッシュ
命令キャッシュTAG
COMP
PC
Instruction
ICHit
TAG
データキャッシュ
データキャッシュTAG
COMP
データ
DCHit
TAG
Instruction
デコード ・ アドレス計算
命令キャッシュ

## Slide 14: FPU
fadd, fsub, fmul : ナイーブな計算
finv : 区分一次近似
  テーブルは 2K エントリ × 24 bit
float_spec.pdf の精度を完全に満たしているはず
  ライブラリの精度は未検証

## Slide 15: 全体図
レジスタ
me
SRAM
SRAMC
USBC
IOU
ALU
FPU
ALUI
ICache
DCache
ROM
メモリユニット
LSU
デコーダ
PC